Часть 1: Осваиваем программы GPSMapEdit и Global Mapper 9

1. Открываем программу GPSMapEdit

На рабочем столе запускаем ярлык

2. Открываем эту программу и в меню “File” ищем “Import” , далее “ESRI Shape”, импортируем

файл с расширением .shp

3. Открываем файл с расширением .shp нужного хозяйства

Далее

4. Становимся на вкладку «Golf Course – поле для гольфа», нажимаем далее

5. Если хозяйство разбито по номерам участков, то нужно с помощью Scroll перейти на окошко N_UCH и нажать на нем, затем нажать на кнопке «далее».

Аналогично с помощью выбора соответствующих окошек в области “Select field for labels” можно выбрать отображение координат или других элементов.

Далее..

6. В поле “Coordinate system” выбираем строку “UTM North hemisphere (m) – (северное полушарие для России)”

В поле “Zone” текущую зону вашего местонахождения (для Новосибирской области – это 44)

В поле “Datum (характеристика)” - характеристику, соответствующую вашему местоположению

(для Новосибирской области – это WGS 84)

Затем нажимаем кнопочку «далее» и «готово»

7. Открывается карта хозяйства, разбитого на элементарные участки

8. При увеличении мы можем видеть наименование наших элементарных участков.

Для изменения масштаба служат кнопочки верхнего меню:

9. Чтобы выбрать элементарный участок нужно перейти с окошка меню «Drag Map» на окошко “Select Objects”  и с помощью курсора перемещаться по элементарным участкам хозяйства.

10. Далее выбираем все элементарные участки хозяйства

В любой момент мы можем отменить проделанное действие путем нажатия клавиш Ctr+Z

12. Если все сделано правильно, то карта хозяйства должна приобрести следующий вид:

17. Ставим курсор на любой элемент карты хозяйства и нажимаем правую кнопку мыши. Выбираем

Modify (Видоизменить), переходим на Kind (Разновидность, класс) и на Convert to polyline (Конвертировать линии)

18. Появляется окно “Select Type (Выбрать тип)”, выбираем тип “Unpaved Road (Грунтовая дорога)”, нажимаем кнопку «Ok».

19. Появляется окошко следующее окошко

20. Теперь нужно сохранить карту. Для этого переходим в меню «File»-«Save Map Аs», выбираем место сохранения  и нажимаем кнопочку «сохранить»

И

21. На этом работа в программе GPSMapEdit закончена, закрываем программу.

22. Открываем программу Global Mapper

На рабочем столе запускаем программу через ярлык:

23. Открываем эту программу и открываем файл, который только что создали в GPSMapEdit.

Для этого переходим в меню “File”-“Open Data file(s)” или нажимаем сочетание клавиш Ctr+O, отмечаем файл с картой хозяйства, созданный в GPSMapEdit и нажимаем «Открыть».

24. Загрузилась карта нашего хозяйства.

25. Теперь  нужно экспортировать нашу карту хозяйства в формат GPS eXchange Format. Для этого переходим в меню “File”- “Export Vector Data”-“Export GPX(GPS eXchange Format) File”

26. В появившемся окне GPX(GPS eXchange Format) Export Options (Опции экспорта), настройки оставляем без изменений и нажимаем кнопку «Ок»

27. Появляется окно «Сохранить как…», выбираем место сохранения и нажимаем кнопку «Сохранить»

Таким образом программа Global Mapper используется только как транслятор из формата Polish format (*.mp;*txt) в формат GPS eXchange Format, с которым мы начинаем работать в программе Map Source (см. часть 2).

28. Закрываем программу Global Mapper

Часть 2: Работаем с маршрутными точками в программе Map Source,  запускаем GPS – навигатор

1. Открываем программу Map Source

На рабочем столе запускаем программу через ярлык:

2. Открываем эту программу и открываем файл с расширением GPS eXchange file:

3.  Переходим на вкладку треки и нажимаем правой кнопкой мыши на любом треке, далее нажимаем левой кнопкой мыши «показать трек на карте».

Получаем наше хозяйство разбитое на элементарные участки:

(до нажатия «показать трек на карте»)

(после нажатия «показать трек на карте»)

Попробуйте увеличить  и уменьшить масштаб самостоятельно!

При увеличении 15 км.:                                                     При увеличении 5 км.:

4. Выбираем тот элементарный участок в хозяйстве с которым мы хотим работать.

Увеличиваем карту до тех пор, пока элементарный участок не будет  занимать большую область карты!

5. Выбираем в окне состояния элемент «инструмент маршрута»

6. Ставим необходимое количество маршрутных точек:

7. Теперь мы имеем элементарный участок хозяйства с нанесенными на него маршрутными точками:

9. Осталось передать эти маршруты в GPS – устройство

Подключаем GPS – устройство к компьютеру посредством USB – кабеля

Устройство должно быть отключенным в момент соединения!

10. Нажимаем кнопочку POWER (смотрите приложение 1), настраиваем яркость экрана той же кнопкой, нажимаем ENTER, чтобы выйти из настройки яркости!

11. Снова переходим в программу Map Source и нажимаем на кнопку «Отправить на устройство»

12. В появившемся окошке должна появиться модель нашего GPS – устройства!

13. Отправляем наши данные о маршрутных точках в GPS – устройство

После включения GPS – приемника нужно подождать пока приемник не наберет показания как минимум от 4-6 спутников. Это можно увидеть  на экране на вкладке «спутники», эта вкладка загружается автоматически при включении GPS – приемника. Подсвеченный спутник – соответствует активному! Мигающий спутник – соответствует спутнику с переменным сигналом. Не подсвеченный соответственно – неактивному. Количество спутников может меняться в зависимости от местонахождения! Повторяясь, следует отметить, что активных спутников должно быть минимум 4, только так можно получить достоверные результаты!

14. Теперь наши данные в GPS – устройстве. Чтобы это проверить нажимаем кнопку FIND на GPS.

Мы вышли на страницу «Найти». Если на этой странице подсвечена область «Точки», то нажимаем ENTER, если же нет, то с помощью джойстика ROCKER (см. вначале инструкции) переходим на «точки» и нажимаем ENTER.

15. Если мы все сделали правильно, то на странице «Точки» должны появиться маршрутные точки, которые мы создали выше!

Обязательно проверьте соответствуют ли названия точек в GPS – приемнике и в Map Source (в нашем примере и на компьютере и на устройстве GPS названия точек 006,007,008,009,010).

Выбрать ту или иную точку можно с помощью джойстика ROCKER

16. Теперь нажимаем на кнопку ENTER на GPS, заранее выбрав нужную точку (эта точка подсветится)!

17. Мы перешли на страницу «Точка». Здесь вверху находится название нашей точки (это название можно изменить в любой момент путем перехода на поле название ROCKER – ом  и нажатием клавиши ENTER, откроется экранная клавиатура, на которой можно задать новое название для точки). Следующее поле «Заметки» (здесь можно оставить свои заметки, тоже при помощи экранной клавиатуры), далее идет поле «Координаты», указывающее координаты выбранной точки. Ниже поля «Высота» и «Глубина» (ими пользоваться в нашем случае не нужно). Заключительное поле – «Расстояние от данного места» (т.е. расстояние между нашим местоположением и выбранной точкой).

В самом низу экрана на странице «Точка» находятся кнопки:

- удалить

Дает возможность удаления выбранной точки. Чтобы удалить точку нужно перейти на эту кнопку ROCKER – ом  и нажать ENTER. На вопрос «Удалить ли точку» - для удаления нажать ENTER.

- карта

Эта кнопка позволяет перейти в режим карты. Выделяем кнопку «Карта» и нажимаем ENTER.

Все мы на карте, где находятся наши точки. Для изменения масштаба карты пользуемся кнопками IN/OUT ZOOM.

- идти к.

Позволяет нам настроить GPS – устройство на выбранную точку (компас показывает направление к этой точке).

18. На карте в GPS мы видим свое местоположение и местоположение маршрутных точек (как передвигаться по карте и как изменять масштаб карты см. приложение 1).

19. После того как мы приехали в нужное хозяйство (хозяйство, которое исследуем, для которого создавали маршрутные точки), выбираем одну из точек нашего маршрута (маршрута созданного в Map Source) и отмечаем  кнопку «Идти К», доходим до точки (GPS настроен на эту точку) и проводим сбор нужных данных, затем удаляем эту точку и создаем на этом же месте новую точку путем нажатия на GPS – устройстве кнопки MARK ,  нажимаем при выделенной кнопке ОК на экране ENTER.

Далее выбираем другую точку путем кнопки «Идти К» и делаем все тоже самое и так для каждой нашей точки.

20. После того как мы сделали сбор данных для каждой точки (в нашем случае – это 5 точек для одного элементарного участка хозяйства) переводим данные с GPS на компьютер.

21. Запускаем программу Map Source, соединяем GPS с компьютером посредством USB кабеля и нажимаем в программе кнопку «получить с устройства»

22. Полученная информация отобразится  в окне программы MapSource уже с временем, датой и координатами.

23. для сохранения информации выберите пункт меню программы «Файл\Сохранить как»;

- в окне сохранения информации установите путь для сохранения файла, выберите формат сохранения в файл с расширением DXF и задайте имя файла.

Имя файла формируется по следующим правилам:

XYYMMDD_ZZZZZ.DXF –имя файла;

XYYMMDD	- базовая часть имени.

Где Х может принимать значения:

P –маршрутные точки;

R – маршруты;

T – пути;

(P, R, T – латинские буквенные обозначения).

YY – год обследования;

MM – месяц обследования;

DD – день обследования.

ZZZZZ – неофициальная часть имени, включает любые цифробуквенные обозначения присвоенные оператором. Эта часть имени предназначена для сопоставления файла с территорией обследования. Неофициальная часть имени отделена от базовой части символом подчеркивания.

Образец окна сохранения файла приведен на рисунке ниже.

При сохранении маршрутов, маршрутных точек и путей с одного сеанса приема информации изменяется только первый символ базовой части имени файла.

- нажмите кнопку окна сохранить;

- в открывшемся окне параметров сохранения информации установите опцию «Использовать десятичные шкалы»  и нажмите кнопку «ОК»

Информация, принятая с GPS приемника сохранена в компьютере. При необходимости проделайте операции по сохранению маршрутов и путей GPS приемника.

Приложение1

Краткое описание клавиш GARMINA GPSmap 60CSx:

- POWER (рядом с антенной - сверху)

Выполняет две функции:

- для включения и выключения устройства (нажмите и задерживайте)!

- для настройки подсветки (нажмите и отпустите)!

- ROCKER (джойстик со стрелками, аналогичный телефонному)

Нажатие вверх, вниз, влево, вправо позволяет передвигаться в опциях, настройках, вводить данные, перемещать стрелку – указатель по карте.

- IN/OUT ZOOM (кнопки увеличения и уменьшения)

Выполняют две функции:

1. На странице (вкладке) Карта, изменяют масштаб карты (текущий масштаб карты можно увидеть в левом нижем углу)

Например:

говорит о том, что текущее увеличение соответствует 200-ам метров.

2. Дает возможность перехода вверх и вниз на любой другой странице.

- FIND/MOB (кнопка для перехода в меню «Найти»)

Выполняет две функции:

1. Быстрый переход в меню «Найти» (нажмите и отпустите)!

2. Функция «Человек за бортом» (нажмите и задерживайте)!

Функция человек за ботом служит для создания  навигационной точки, после создания этой точки GPS будет показывать маршрут для этой точки (покажет расстояние, настроит компас по отношению к точке). Пользоваться этой функции в нашем случае не рекомендуется.

- MARK (кнопка для создания маршрутной точки)

С помощью этой кнопки можно в любой момент создать маршрутную точку относительно своего местоположения.  Для создания такой точки нужно нажать и удерживать кнопку MARK. Каждая новая маршрутная точка отмечается на карте в GPS – приемнике.

-  PAGE (кнопка перехода)

Выполняет две функции:

1. Включение и выключение компаса (нажмите и задерживайте)!

2. Позволяет переходить между основными страницами (нажмите и отпустите)!

-  MENU (кнопка меню)

Выполняет две функции:

1. Позволяет изменить опции страницы (однократное нажатие)!

2. Выводит в главное меню (двукратное нажатие)!

-  ENTER (кнопка ввод)

Соответствует кнопке Enter компьютерной клавиатуры, позволяет выбирать отмеченные опции, настройки, поля данных, подтвердить экранные сообщения.

-  QUIT (кнопка выход)

Позволяет отменить ввод данных, выйти со страницы, переходить между страницами (по аналогии с кнопкой PAGE).